SPECYFIKACJA TECHNICZNA W POSTĘPOWANIU

NA ZAMÓWIENIE

W TRYBIE PROCEDURY:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GÓRZNO

ZATWIERDZAM

Górzno, dnia 09.09.2008 r.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.	Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Cel opracowania specyfikacji technicznej

- Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

- Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

- Rurociągi i armatura

- Oczyszczalnie ścieków

- Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu

- Urządzenia

- Sprzęt

- Transport i składowanie

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

- Składowanie

6.	Wykonanie robót

- Roboty przygotowawcze

- Wymogi ogólne

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

- Ochrona i utrzymanie robót

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

6.4.1. Montaż urządzeń i instalacji

6.5.	Wymogi końcowe

7.	Kontrola jakości robót

- Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

- Kontrola i badania w czasie wykonywania robót

- Zakres badań przy odbiorze końcowym

- Odbiór

- Podstawa płatności

10.	Uwagi końcowe

I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno związanych z realizacją projektu pod nazwą: Budowa'^^2€f szt. oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Górzno, wg dołączonej listy mieszkańców.

1.2.	Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zleceniu realizacji robót w/w wymienionych.

1.3.	Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania budowlanego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Zamawiający   przekaże   Wykonawcy   listę   mieszkańców,   u   których   mają być zamontowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z projektem budowlanym. Dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia parametrów oczyszczalni, wykaz materiałów.

2.	Materiały

2.1.	Rurociągi i armatura

Studzienka rozdzielcza jest to zbiornik cylindryczny o średnicy Ø 400 mm przykryty

pokrywą oraz posiadający otwory do podłączenia drenażu o średnicy Ø 110 mm.

Studzienka     pozwala     na     okresową    kontrolę     potwierdzającą    prawidłowe

funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzających.

Drenaż rozsączający jest to układ naciętych rur PCV o średnicy Ø 110 mm. Rury

drenażu rozsączającego ułożone są ze spadkiem około 0,5% - 1,0% w rowach o

szerokości minimum o,5 m. Odległość pomiędzy nitkami drenażu wynosi minimum

1,20 m.

Sieć  drenażu   rozsączającego   zakończona  jest   kominkami   napowietrzającymi,

wyprowadzonymi na wysokość 0,5 m ponad poziom terenu.

2.2.	Oczyszczalnie ścieków

Podczyszczanie beztlenowe

Ścieki   bytowe   z  wewnętrznej   instalacji   kanalizacyjnej   doprowadzane   są do

trzykomorowego   osadnika  gnilnego   (spływ  grawitacyjny).   Osadnik   ma  formę

cylindrycznego    zbiornika   trzykomorowego    przez    co    gwarantuje    skuteczne

oddzielanie części flotujących i sedymentujących od klarownych ścieków.

Sedymentujące zanieczyszczenia tworzą osad, który poddany jest działaniu bakterii

fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do częściowego

upłynnienia osadu. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tłuszcze, flotują i tworzą na

powierzchni tzw. kożuch.

Proces obróbki beztlenowej ścieków może być wspomagany poprzez regularne

zadawanie biopreparatów. Ich zastosowanie powoduje również redukcję przykrych

zapachów.

W wyniku działania bakterii powstają bardziej ustabilizowane związki organiczne oraz

gazy: siarkowodór, dwutlenek węgla i metan. Gazy pochodzące z fermentacji są

odprowadzane poprzez wentylację wysoką.

Siarkowodór łączy się z metalami zawartymi w osadzie, tworząc nierozpuszczalne

siarczki, co znacznie eliminuje uciążliwość zapachową osadników gnilnych.

Sklarowane ścieki ze znacząco zredukowaną zawartością zawiesin oraz BZT5

przepływają przez kolejne komory osadnika i kierowane są poprzez studzienkę

rozdzielczą na układ drenażu rozsączającego.

Doczyszczanie tlenowe

Drenaż rozsączający jest integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków

doprowadzającą podczyszczone ścieki do dalszego oczyszczania.

Ścieki przepływają przez studzienkę rozdzielczą, gdzie są równomiernie rozdzielone

do poszczególnych nitek drenażu.

Następnym etapem jest doczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych na złożu

żwirowo-gruntowym pod drenażem rozsączającym (warstw wg projektu).

Proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych

zachodzi w obsypce żwirowej (warstwie filtracyjnej). Ścieki przepływające przez

obsypkę tworzą na powierzchni każdego z kamieni błonę biologiczną.

Dzięki tlenowi dostającemu się z kominków napowietrzających następuje intensywny

rozwój mikroorganizmów w błonie biologicznej.

Opis elementów oczyszczalni

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wykonany jest ze zbrojnego laminatu poliestrowo - szklanego o wysokiej odporności
na napór gruntu, a jego samonośne rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na
bezpośrednie posadowienie w gruncie rodzimym bez potrzeby jakichkolwiek
obmurowań i wzmocnień (przy nazizmie gruntu do 1m). Ogromną zaletą osadnika
jest jego niski ciężar i całkowita szczelność. Osadnik ma formę cylindrycznego
zbiornika trzykomorowego gdzie kolejne komory stanowią następujące objętości
czynne V1=1/2 objętości całkowitej, V2=1/4 objętości całkowitej, V3=1/4 objętości
całkowitej.	,

Poszczególne komory połączone są ze sobą poziomymi szczelinami wykonanymi w przegrodach. Szczeliny w przegrodach usytuowane są na różnych wysokościach co gwarantuje skuteczne oddzielenie części flotujących i sedymentujących od klarownych ścieków.

Na   odpływie   z   osadnika   zainstalowany   jest   trójnik   (dodatkowy   separator

zabezpieczający przed wypłynięciem części flotujących)

Zbiornik  wyposażony   jest   w   trzy   kominy   inspekcyjne   o   średnicy   315   mm

umożliwiające spompowanie osadu z każdej z komór. Kominy inspekcyjne przykryte

są deklami.

Oczyszczalnia ścieków / tj. osadniki wraz z urządzeniami technologicznymi / powinna

posiadać   ważną   Aprobatę   Techniczną   At-15-5681/2002    Instytutu   Techniki

Budowlanej, którą w całości należy dołączyć do oferty przetargowej.

- Optymalna głębokość ułożenia drenów wynosi około 0,9-0,1m i uzależniona jest od głębokości posadowienia zbiornika i studzienki rozdzielającej. Należy dążyć do jak najpłytszego ułożenia drenów, co sprzyja procesowi rozsączania i oczyszczania ścieków.

- Wykopy pod dreny powinny mieć szerokość zgodnie z powyższym opracowaniem i układ zgodny z załączonym planem zagospodarowania terenu.

- Dno wykopów powinno być równe i posiadać lekki spadek (około 0,5-1,0%)

- Dno wykopów należy wypełnić warstwą żwiru (miąższość warstwy zgodnie z powyższym opracowaniem) o granulacji 0=16-32 mm.

- Na warstwę żwiru ułożyć dreny, sprawdzając spadek

- Obsypać żwirem ułożone dreny do całkowitego ich zakrycia.

- Bezpośrednio na obsypkę żwirową ułożyć geowłókninę.

- Delikatnie zasypywać ułożone dreny gruntem rodzimym, zagęszczając delikatnie warstwami.

2.3. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu

Materiałem stosowanym a podsypkę powinno być kruszywo frakcji 16-32 mm lub frakcji 20-40 mm. Grubość podsypki pod rurą min. 20 cm.

3. Urządzenia

Jako urządzenia przewidziano sprowadzenie od wytwórców następujących wyrobów:

- Osadnik gminny trzykomorowy o pojemności q 2000 dm3 – 14 szt.

- Osadnik gminny trzykomorowy o pojemności q 3000 dm3 – 2 szt.

- Osadnik gminny trzykomorowy o pojemności q 4000 dm3 – 1 szt.

4. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną to:

- koparki,	«

- żurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5. Transport i składowanie

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji  projektowej  i wskazaniach  inspektora  nadzoru w

terminie przewidywanym w umowie.

5.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

5.3.	Składowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z właściwościami posesji.

6. Wykonanie robót

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed

rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi i

uzgodnić sposób jego zabezpieczenia.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, bez

użycia sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod nadzorem

osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Skrzyżowania     projektowanego     obiektu     oczyszczalni     ścieków     z     liniami

energetycznymi należy wykonać ręcznie, zgodnie z normą PN-E/76-05125 i zgłosić

do odbioru w Zakładzie Energetycznym w Brodnicy przed ich zasypaniem.

Przed   przystąpieniem   do   robót  wykonawca   uwzględni   wszystkie   wymagania

wynikające z opinii ZUD-u.

6.2. Wymogi ogólne

6.2.1.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

6.2.2.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony środowiska dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Lokalizację bez, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas

budowy, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,

- możliwości powstania pożaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót.

6.2.3.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

6.3.	Roboty ziemne

Roboty zimne należy wykonać zgodnie z norma PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050. Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o ścianach pionowych i umocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. Deskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po deskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż o 0,5 m. Przy wykonaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 10cm.

6.4.	Roboty montażowe

6.4.1. Montaż urządzeń i instalacji.

Usytuowanie osadnika powinno zapewnić swobodne manewrowanie transportem
asenizacyjnym. Nie należy lokalizować zbiornika pod traktem komunikacyjnym, gdyż
obciążenie przejeżdżających pojazdów może spowodować jego uszkodzenie.
Zbiornik „ SEPARATOR" jest konstrukcją samonośną (przenosząca obciążenia
grunty) i nie wymaga specjalnych obmurowań czy fundamentów do nazizmu gruntu
1m.	i?c"

- Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścianek dolnej połowy zbiornika podczas jego, zasypywania.

- Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

- Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości około 20 cm o dobrze ją zagęścić.

- Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić otwór wlotowy na odpowiednim poziomie, co umożliwi właściwe podłączenie rurociągów

- Zbiornik wypoziomować

- Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu napełnienia. Zagęścić piasek wypełniający wykop

- Napełnić zbiornik do pełna (do poziomu króćca odpływowego), obsypać piaskiem i zagęścić.

- Pozostawić zbiornik wypełniony wodą (w żadnym wypadku nie należy wpuszczać surowych ścieków do osadnika gnilnego bez uprzedniego wypełnienia go wodą. Mogłoby spowodować poważne zakłócenia w hydraulicznej pracy osadnika).

6.5. Wymogi końcowe

Po zakończeniu robót montażowych oczyszczalni wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7. Kontrola jakości robót

7.1.	Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów.

7.2.	Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z uzgodnieniami, opinią ZUD-u i specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodności z dokumentami,

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji

technicznej,

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału,

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,

Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociągu.

7.3.	Zakres badań przy odbiorze końcowym.
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim szkiców lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych.

Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na kanale. Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ z dn. 29.11.2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

8. Odbiór robót

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się:

Odbiory częściowe, Odbiór końcowy.

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi. Odbiory  częściowe  mogą też  być  przeprowadzone  po  zakończeniu  realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość.

Odbiór częściowy polega też na sprawdzeniu zgodności z dokumentami specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy.

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnianej części wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wybudowanych elementów

zamontowanych urządzeń. Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz

odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci.

Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp.

Inwentaryzacja geodezyjna obiektów wykonana przez uprawnioną jednostkę

geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:	*

Zgodność wykonania z zapisami w dzienniku budowy. Protokół z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. Protokoły badania ścieków oczyszczonych. Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane

komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakość wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

9.	Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

10.	Uwagi końcowe

Termin realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy

zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod

uwagę/poza katastrofami/. Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji rękojmi:

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia rozpoczęcia robót aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - obciąża wykonawcę.

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania oględzin.

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie

stwierdzonych wad.

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na

jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać

stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z

tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu

zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru. Jeżeli zamawiający przed

odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji/użytkowania/ - bieg terminu po

upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu

przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji /użytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany

szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest

to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem,

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie

prowadził robót we własnym zakresie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji

technicznej jest lista mieszkańców, u których realizowane będą przydomowe

biologiczne oczyszczalnie ścieków.