Dotyczy: wyjaśnienia do przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części miasta Górzno ul. Okrężna”.

Pytanie 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2. W myśl artykułu 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

W związku ze złożonymi zapytaniami Urząd Gminy Górzno rozszerza dla oferentów zakres informacji, o projekty wykonawcze indywidualnych przepompowni ścieków w branży technologicznej i w branży elektrycznej.

Przepompownie są obiektami inżynieryjnymi, które budowane mogą być na miejscu lub sprefabrykowane i jako gotowe zamontowane na miejscu.

W przypadku stosowania przepompowni prefabrykowanych przygotowanych poza placem budowy przez wykonawcę lub zakupionych od innej firmy Inwestor będzie wymagał, aby spełniały parametry oraz wymogi funkcjonalne określone w projektach wykonawczych. Nie jest wymagane dostarczanie dla całej przepompowni świadectwa dopuszczenia lub atestu. Dokumenty takie będą wymagane dla materiałów, z których będzie ona wykonana.