Dotyczy wyjaśnienia do przetargu pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Górzno”

Pytanie

Z informacji zawartych w SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wynika, że przyjęto następujące wielkości osadników :

1. dla 4 osób-2m³

2. dla 5 osób-2m³

3. dla 6 osób-2m³

4. dla 7 osób-3m³

5. dla 8 osób-3m³

6. dla 10 osób-1m³

osób uwagi na przyjęty sposób obliczania pojemności osadników w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym-t.zw. RLM, przyjmuje się nast. Wartości:

- 150 l. na osobę na dobę;

- przebywanie ścieków w osadniku 2,7 doby;

Z uwagi na powyższe proponujemy do przetargu nast. Osadniki monolityczne z filtrem doczyszczającym z PEHD z częściowym podziałem na komory :

1.dla 4 i 5 osób -2m³

2.dla 6 i 7 osób -2m³

3.dla 8 i 10 osób – 4 m³

Czy w/w rozwiązanie jest dopuszczalne?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zbiorników monolitycznych wykonanych z PEHD pod warunkiem konstrukcji trzykomorowej określonej w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym.

Oferowane zbiorniki powinny posiadać trzy komory (dzielone pełnymi przegrodami ze szczelinami przelewowymi wykonanymi w dowolnej formie) o poszczególnych pojemnościach komór :

V1=1/2 objętości całkowitej osadnika, V2=1/4 objętości całkowitej osadnika, V3=1/4 objętości całkowitej osadnika.

W związku z powyższym zamawiający nie poduszcza zastosowania osadników częściowym podziałem na komory z filtrem doczyszczającym.