## ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH „IWANUS”

87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a.

Telefon   0-56-49 327-50

Danuta  Iwanus

NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673

__________________________________

STRONA TYTUŁOWA

KOSZTORYS  INWESTORSKI-ślepy

Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami

obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną

infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu

i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.

Inwestor             : Gmina  Górzno , 87-310 Górzno ,ul. Rynek 1. Powiat brodnicki.

Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych   IWANUS

87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a.

Wykonawca: Wyłoniony w procedurze przetargowej

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant Kosztorysant: | Mgr inż. Danuta Iwanus | Br. Dr. Proj. Nr BP-RN-V/158/83 KUP/BD/0741/01 | 30.09.2009 r |  |

WYCENA  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Podstawa wyceny : RMI z 18.05.2004r (Dz.U.nr130 poz. 1389)

Poziom cen : III kw. 2009r. Orgbud  Serwis Poznań

Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny   :  …….zł/r-g :

Narzuty Kp  ( do R i S)     : ……..%

Narzuty zysku (do R,S Kp): …….%

| L.p. | Kod CPV | Nazwa robót – Modernizacja drogi gmin. | Kosztorysowa wartość robót | Podatek VAT-22% | Wartość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45213141-3 | Urządzenie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą, dz. nr 86 |  |  |  |

Słownie :     ………………………………………………………………………../100 złotych.

Egz . nr  4 b

SPIS TREŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

CPV45232451-8

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami

obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną

infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu

i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.

| L.P | Spis treści | nr karty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Spis zawartości | 2 |
| 3 | Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny | 3-8 |
| 4. | Dane wyjściowe do kosztorysowania | 9 |
| 5. | Przedmiar robót | 10-24 |
| 6. | Kosztorys inwestorski ślepy | 25-37 |
| 7. | Kosztorys inwestorski- wartościowy | Wg Cetus |
| 8. | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – tylko w wersji elektronicznej |  |

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami

obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną  infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu części dz. nr 86 usytuowanej w m. Górzno ,przy ul. Matejki poprzez remont istniejącego ogrodzenia zbiornika p.poż , zagospodarowanie powierzchni dz.  100 m2 –urządzeniami służącymi dla obsługi targowiska miejskiego oraz zagospodarowania pow. utwardzonym zjazdem  publicznym i miejscami parkingowymi wraz z regulacją i odbudową odwodnienia terenu objętego zainwestowaniem w formie rozbudowanej kanalizacji deszczowej i rozbudowanej sieci melioracyjnej terenu są:

- Zlecenie Burmistrza Gminy Górzno na wykonanie opracowania projektowego

- mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:1000

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389),

- Projekt budowlano-wykonawczy będący integralną częścią opracowania.

- Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą.

2.Projekt zagospodarowania terenu.

2.1. Stan istniejący.

Teren zainwestowania jest usytuowany w całości w terenie zabudowanym w obrębie miasta Górzno. Objęta opracowaniem dz. nr 86 jest usytuowana wzdłuż ul. Matejki, w strefie skrzyżowania z ul. Kościuszki. Działka posiada powierzchnię około 1200 m2 i jest obecnie  zabudowana zbiornikiem p-poż na  pow. 430 m2, budynkiem gminnym na pow. 95,5 m2 wraz z nieutwardzonym placem o pow. 131 m2. Pozostała część powierzchni  działki  około 543 m2  jest wykorzystywana rolniczo a w zasadzie odłogowana.

Ponadto zbiornik p.poż zajmuje część działki drogowej ul. Matejki -nr 87 , na pow. ok. 60 m2. Ogrodzenie zbiornika jest w stanie całkowitego  zużycia technicznego i wymaga odbudowy ,a cokoły gruntownego remontu. Teren działki nr 86  w obszarze niezainwestowanym posiada sieć melioracyjna .która przy obecnej długości nie zapewnia w pełni odwodnienia terenu ,który jest podtapiany przez wody gruntowe i opadowe.

W  bieżącym roku wykonano remont ulicy Matejki w ułożeniem nawierzchni ulepszonej –mineralno-asfaltowej w obszarze jezdni , z obramowaniem krawężnikami oraz wbudowaniem chodnika jednostronnego i bezpiecznika o nawierzchni chodnikowej od strony dz. nr 86.

W podłożu przewidzianej do zabudowy działki zalegają grunty  wątpliwe w 60% i nieprzepuszczalne ,poziom wód gruntowych ukształtował się  około 1,0 m. od poziomu terenu istniejącego.

2.2.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opracowanie obejmuje roboty  remontowe na obiektach istniejącego zagospodarowania terenu oraz roboty porządkowe na pozostałym terenie z zagospodarowaniem powierzchni  pod obiekty służące użyteczności publicznej  takie jak targowisko miejskie oraz zjazd publiczny i miejsca postojowo-parkingowe w dwóch kompleksach (6+5=11szt.) dla obsługi ruchu osiedlowego i miejskiego.

2.2.1. Zaprojektowano remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Matejki na cokole ściany oporowej istniejącego zbiornika p.poż   oraz odcinek wzdłuż placu do istniejącego budynku gminnego oraz na cokole zbiornika p.poż wzdłuż krawędzi projektowanego placu targowiskowego .

Zaprojektowano wybudowanie nowego ogrodzenia  wokół placu targowiskowego . Ogrodzenie panelowe  o wys. 135cm ponad cokołem , cokoły betonowe, wylewane z osadzonymi w nich słupkami stalowymi .

2.2.2. Plac o powierzchni 210 m2  przeznaczony  funkcjonalnie pod targowisko miejskie przewidziano do ogrodzenia nowym ogrodzeniem panelowym  tego samego systemu co ogrodzenie remontowane . Łączna długość ogrodzenia wzdłuż ul. Matejki (9,7+32,5+15,3) -57,5 mb. Plac utwardzony w całości kostką betonową  z usytuowanymi w jego obszarze urządzeniami obsługującymi plac targowiskowy.

2.2.3. Czterostanowiskowe zadaszenie stołu targowiskowego – zadaszenie usytuowane w obszarze targowiska , prostopadle do ul. Matejki. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej-słupowej z dachem dwuspadowym pokrytym papodachowką. Do konstrukcji zadaszenia przytwierdzone 4 stoły targowiskowe o wym.100*209 cm i wys. 80 cm. Wysokość  zadaszenia (kalenica) -3,50 m, okap  na wys. 2,20 m.

Powierzchnia zabudowy 36,86 m2

2.2.4.Osłona śmietnikowa – usytuowana w obszarze targowiska , w linii ogrodzenia oddzielającego targowisko od  zjazdu publicznego z miejscami postojowymi. Osłona szkieletowa  o wym 1,65*1,65 m, na słupach murowanych . Dach  drewniany ,czterospadowy,  pokrycie papodachówką , ściany z wypełnieniem panelami ogrodzeniowymi o wys. jak ogrodzenie targowiska. Cokoły i fundamenty  betonowe-wylewane.

Pow. zabudowy – 2,72 m2

2.2.5. Sanitariat kontenerowy – wg rozwiązania katalogowego f. INTERCESSOR .Sanitariat włączony do istniejącej sieci wod-kan –miejskiej.

Powierzchnia zabudowy – 3,63 m2.

32.2.6. Powierzchnie przeznaczone pod komunikację

Na powierzchni działki wynoszącej około 315 m2 usytuowanej wzdłuż ul. Matejki  , graniczącej z dz. nr 85 i 58 usytuowano  zjazd publiczny  z dz. nr 86 i 58 do ul. Matejki oraz 11 szt. miejsc postojowych usytuowanych na dwóch parkingach  przyległych do zjazdu publicznego- o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wzdłuż ogrodzenia targowiska oraz przy miejscach postojowych zaprojektowano  usytuowanie chodników o szer. 1,25-2,0m.-  o nawierzchni z kostki betonowej.

Powierzchnia zabudowy :

- zjazdem – 108,0 m2

-  miejscami postojowymi – 137,5 m2

- chodnikiem 50,0+16,0 = 66,0 m2

- placem manewrowym targowiska (poza powierzchnią zabudowaną obiektami)- 164,0 m2

W tym 52,5 m2 przeznaczono pod zabudowę pawilonami handlowymi.

3.2.7. Urządzenia  regulujące odwodnienie  terenu zainwestowania

Usytuowanie terenu dz. nr 86 oraz panujące w podłożu warunki wodno-gruntowe  wymagają odwodnienia  powierzchniowego nawierzchni utwardzonych – zaprojektowano wybudowanie 2 szt. wpustów ulicznych – włączonych do istniejącego systemu KD oraz regulacji stosunków gruntowo-wodnych w podłożu.

Regulację stosunków gruntowo-wodnych w podłożu przewidziano przez rozbudowę  istniejącej sieci melioracyjnej terenu – budowa 3 studni i sieci melioracyjnej z drenażem zbiorczym na dl. 60 mb.

3. Projekt architektoniczno-budowlany- stan projektowany-

3.1. Ogrodzenia na dz. nr 86 – remontowane i nowobudowane.

Całość ogrodzenia zarówno na odcinkach remontowanych jak i na odcinku budowy nowego ogrodzenia –zaprojektowano jako ogrodzenie panelowe z drutu fi 4-5 mm  ocynkowanego i powlekanego plastizolem , panele o wysokości 1,32m , zamocowane systemowo do słupków stalowych z kształtowników zamkniętych o przekroju 70*25 mm , osadzonych w cokole betonowym monolitycznym , wystającym 25 cm ponad poziom przyległego terenu lub utwardzenia. Cokół betonowy z betonu B-15 (B-17,5) o szer. 25 cm, wys. 65 cm ( 40 cm –zagłębiony w ziemi, 25 cm wystający ponad teren). Rozstaw słupków- systemowy - przyjęto 2,5m. Dla odcinków nowego ogrodzenia dopuszcza się niewykonywanie cokołu monolitycznego a jedynie słupków  fundamentowych betonowych o wym. 40*40*95 cm i montażu prefabrykatów cokołowych między słupkami wraz z prefabrykatem osłonowym słupka. Bramy i furtki systemowe z paneli metalowych o wymiarach wg planu sytuacyjnego.

Osadzenie ogrodzenia panelowego w ścianach oporowych zbiornika p.poż

- po  demontażu istniejących ramek ogrodzeniowych,

- obcięciu istniejących słupków do poziomu „-5 cm” poniżej góry  projektowanego cokołu

- remoncie ścian zbiornika w linii ogrodzenia

-  zamontowaniu słupków ogrodzenia panelowego z ewentualnym wykuciem gniazd w miejscu słupka,

- zaszalowaniu cokołu , ułożeniu zbrojenia cokołu ,zabetonowaniu cokołu – wg rys. konstrukcyjnego.

Długość ogrodzenia :

- wzdłuż ul. Matejki (9,7+32,5+15,3) -57,5 mb.

- wzdłuż zbiornika  p.poż, na krawędzi z targowiskiem  15,0 m

- wzdłuż granicy tylnej z sąsiadem -13,5 mb.

- wzdłuż parkingu -12,5 mb.

3.2. Zadaszenie stołu targowiskowego- czterostanowiskowego.

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej – konstrukcja nośna : słupowo- ryglowa  z dachem drewnianym ,dwuspadowym krokwiowo-kleszczowym, pokrytym papodachówką. Zadaszenia jako trójprzęsłowa wiata  o rozpiętości 3,48m i dl. przęsła 1,8m.

Do konstrukcji zadaszenia przytwierdzone 4 stoły targowiskowe o wym.100*209 cm i wys. 80 cm. Wysokość  zadaszenia (kalenica) -3,50 m, okap  na wys. 2,20 m.

Konstrukcja nośna -słupki 12*12 cm zamocowane w fundamencie za pomocą okucia –but stalowy. Płatwie - rygle podłużne- 12*12 cm. Krokwie w rozstawie co 90 cm o wym. 6*14 cm. Kleszcze  2*3,8*14 cm- w co drugiej krokwi – w  linii słupków. Dach drewniany-deskowanie pełne, szczyty od kalenicy do linii okapu-deskowanie pełne. Pokrycie dachowe –papa podkładowa + papodachówka i obróbki blacharskie z rynnami i rurami spustowymi, włączonymi do kanalizacji deszczowej. Fundamenty – stopy betonowe o wym. 68*68*100 cm. Stoły targowiskowe –drewniane wmontowane w konstrukcję nośną zadaszenia.

Posadzka - podkład betonowy gr. 10 cm  + kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej .

3.3. Osłona śmietnikowa.

Osłona śmietnikowe o konstrukcji  szkieletowej w rozstawie osiowym słupków 133 cm . Słupki –murowane z rdzeniem betonowym- o przekroju 32*32 cm (rdzeń betonowy o wym. 20*20 cm ze zbrojeniem 2*12 mm, obmurowany beleczkami  klinkierowymi o wym. 6*25*6,5 cm. Fundament- stopy betonowe  o wym. 32*32*100 cm .  Posadzka - podkład betonowy gr. 10 cm  + kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej - krokwiowej, czterospadowe  na obrysie 1,65*1,65 m

pokrycie deska pełna + papodachówka . Ściany boczne – cokół murowany- gr. 12 cm , h=25cm , powyżej  wypełnienie panelami ogrodzeniowymi o wys. jak ogrodzenie targowiska.

3.4. Sanitariat kontenerowy.

Sanitariat kontenerowy o średnicy zewnętrznej 2,20 m– wg rozwiązania katalogowego f. INTERCESSOR – jako obiekt prefabrykowany jest gotowa do montażu . Posadowienie  na przystosowanej do montażu płycie betonowej  znajdującej się na studzience fi 150 cm, GL. 1,1 m ,posiadającej przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Sanitariat posiada formę słupa ogłoszeniowo-reklamowego w kształcie walca, z podświetlanymi polami reklamowymi na zewnętrznych ścianach, wykonanymi w formie kasetonu, przeszklone na zewnątrz obiektu.

Kabina toalety- obiekt wykonany z profili i blach stalowych , spawanych ,skręcanych i nitowanych.. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufit sanitariatu wyłożone blachą kwasoodporna. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej , posiada kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej. Przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu – wypełniona materiałem ocieplającym. Przeszklenie okien kasetonów – wykonane z poliwęglanu, wykończone profilem aluminiowym. Armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej.. System wentylacji –grawitacyjny : nawiewno-wywiewny ( zastosować dodatkowo  wentylator wyciągowy).

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne ; naturalne, o zmierzchu załączone oświetlenie elektryczne  za pomocą włącznika zmierzchowego. Sanitariat wyposażony w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”. Dach wykonany z elementów poliestrowych , przytwierdzonych do konstrukcji za pomocą śrub. Konstrukcja oparta na  4 słupkach z profili stalowych – przytwierdzanych do płyty betonowej podłoża.  Płyta fundamentowa - gr. 10 cm i średnicy 3,0 m. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt wyposażony w instalacje : kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną – pozwalającą na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich. Przyłącza  wod-kan są doprowadzone do miejsca lokalizacji kabiny.

3.5. Odwodnienie  powierzchni utwardzonych.

Odwodnienie terenu zagospodarowanego targowiskiem w  90% posiadającego  nawierzchnię utwardzoną będzie odbywało się przez spływ powierzchniowy  do 2szt. studni wpustowych t. ulicznego , włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej – wg projektu zagospodarowania.

3.6. Odwodnienie terenu – wody gruntowe.

Teren zagospodarowany pod targowisko posiada trudne warunki gruntowo-wodne , ze względu na duży dopływ wód gruntowych. Działki sąsiednie nr 85 i 58 są częściowo zmeliorowane , a kolektor melioracyjny przechodzi przez dz. nr 86 i posiada wylot do zbiornika p.poż. W celu wyeliminowania spływu wód gruntowych z kierunku ul. Polnej zaprojektowano wykonaniem drenażu zbierającego z drenów PCV fi-50 mm  oraz zbieracza z drenu fi-150 mm na dł. 60m z włączeniem do nowowybudowanych studni zbiorczych melioracyjnych – 3szt o śr fi100 cm ,włączonych za pomocą kolektora PCV fi-250mm do istniejącej sieci melioracyjnej .

3.7. Zjazd publiczny, miejsca postojowe , chodniki i place wewnętrzne.

Zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Matejki na dz. nr 86 oraz dz. nr 58- dł. 18,0m , który równocześnie obsługuje 11 szt. miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż zjazdu  oraz targowisko miejskie. Jezdnia zjazdu o szer. 6,0m , do zjazdu dochodzą prostopadłe stanowiska postojowe o wym. 2,5*5,0.

Jezdnia  zjazdu obramowana krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15/30/100 o 15/22/100 cm,  na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnia jezdni zjazdu - kostka betonowa gr. 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.

Chodniki o szer. 1,25-2,0 m  zaprojektowano  o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  z obramowaniem obrzeżem betonowym 6/20/75 cm od strony zewnętrznej i krawężnikiem od strony  powierzchni przejazdowych.

Nawierzchnia  placów manewrowych w obszarze targowiska (poza powierzchnią usytuowaną pod zadaszeniem ) – kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –gr. 10 cm. Wszystkie nawierzchnie układane na warstwie odcinająco-odsączającej o gr. 10 cm z  piasku różnoziarnistego.

4.Kolejność realizacji elementów przedsięwzięcia.

4.1. Rozbudowa kanalizacji deszczowej – wybudowanie wpustów wraz z podejściami włączonymi do istniejącej studni zbiorczej - wg technologii :  roboty ziemne -wykopy mechaniczne na gł 1,2-1,3 m , szer. 0,8m , ze ścianami pionowymi w całości szalowane ze złożeniem ziemi w odl. 1,0 m od krawędzi wykopu  , włączenie przykanalika fi-160 mm do studni przelotowej, ( zbiorczej) sprawdzenie szczelności kolektora i połączeń, zasypanie warstwami z zagęszczeniem.

4.2. Rozbudowa sieci odwodnieniowej- melioracji – wybudowanie sieci drenażu na GL. 60 cm – w obsypce żwirowej gr. min. 30 cm , budowa studni melioracyjnych zbiorczych- betonowe fi 100 cm gł. 1,3-1,5m, włączenie kanału zbiorczego melioracyjnego fi-250 mm do istniejącej  studni przelotowej, (zbiorczej) sprawdzenie szczelności kolektora i połączeń, zasypanie warstwami z zagęszczeniem.

4.3 Makroniwelacja całości terenu objętego zainwestowaniem

4.4.Uzupełnienie sieci wod-kan  i elektrycznej w zakresie podłączenia przyłączy do obiektów targowiska.

  - Remont i budowa ogrodzeń

4.6.Budowa i montaż obiektów kubaturowych-zadaszenie stołu targowiskowego osłona śmietnikowa, sanitariat kontenerowy

4.7.Budowa nawierzchni utwardzonej placu targowiska

4.8.Budowa nawierzchni utwardzonej zjazdu ,parkingów, chodników

Wytyczyć sytuacyjnie i wysokościowo krawędzie jezdni zjazdu, parkingu i chodników .

Wykonać roboty ziemne dla ułożenia krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem.

Ustawić krawężnik na ławie betonowej (z betonu B-15) wg PB.

Wyprofilować podłoże lub wykonać koryto pod nawierzchnię chodnika i zjazdów.

Ułożyć warstwę odsączająco -odcinającą o gr. 5-10 cm ,z piasku pod nawierzchnię chodnika  i warstwę odsączającą o gr. 15 cm  pod podbudowę jezdni zjazdu i miejsc postojowych.

Ustawić obramowanie zjazdu, parkingu  i chodnika.

Ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni zjazdu, miejscach postojowych i placu targowiskowym.

Ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej w obszarze jezdni i parkingu kostki betonowej  gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach i placu targowiskowym – zgodnie z PB.

Plantowanie terenu nieutwardzonego oraz humusowanie z obsianiem trawą – wykonać ręcznie.

5.Warunki dodatkowe.

- projektowane roboty  wykonać zgodnie z załączonymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz   wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branżowych).

-  do realizacji przedsięwzięcia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  oraz aprobaty.

- roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.

- w przypadku natrafienia na elementy  obiektów lub urządzeń zabytkowych zgłosić ich wystąpienie do powołanych w tym celu służb państwowych.

- warunki bhp i ochrony zdrowia zgodnie z załączoną informacją BIOZ

- ewentualny drzewostan  chronić przed zniszczeniem zgodnie z PB  w strefie robot nie występuje drzewostan.

- w obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na III kwartał 2009r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389) .

Brodnica , wrzesień 2009r

Opracował:

###### Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami

obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną

infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu

i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń:

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego do asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy użyciu samochodów samowyładowczych.

2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 100KM ,równiarkami, z odwozem na odległość do 1 km  samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10t.

3.Koryto pod nawierzchnie typu drogowego , profilowanie i zagęszczanie podłoża ,wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami lub walcami.

4.Podbudowa z kamienia łamanego twardego ,stabilizowana mechanicznie, o frakcjach określonych w SST  , wykonana i zagęszczona mechanicznie

5. Nawierzchnia chodników  i placu targowiskowego-kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia zjazdu publicznego i stanowisk postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Ułożenie obramowanie krawędzi jezdni z krawężników betonowych 15/30 cm i 15/22 cm na ławie betonowej ( B-10/15) z oporem  -wykonane ręczno-mechanicznie

7.Obramowanie nawierzchni chodnikowej z obrzeża betonowego 20*6 cm ,na ławie betonowej..

8. Ogrodzenie panelowe  o wys panelu 1,32m  - systemowe wg wytycznych producenta.

9. Cokół ogrodzeniowy –monolityczny betonowy –gr. 25 cm , z betonu B-15.

10. Zadaszenie stołów targowiskowych – wiata o konstrukcji drewnianej –montowana na budowie z gotowych elementów – sposób realizacji tradycyjny. Fundamenty –stopy betonowe wykonane na budowie .

11. Osłona śmietnikowa – szkieletowa, słupki murowane z rdzeniem żelbetowym, pokrycie daszku czterospadowego drewnianego -papodachówka. Sposób wykonania tradycyjny

12. Sanitariat-kontenerowy montowany dźwigiem na wylewanej płycie i studzience z końcówkami przyłączy.

13. Elementy uzupełniające kanalizacji deszczowej wykonane z rur PCV  w wykopie szerokoprzestrzennym – wykonanie mechaniczne, studnie wpustowe-betonowe  fi-50 cm.

14. Odwodnienie terenu: drenaż PCV w osłonie z geowłókniny i zasypce żwirowej ,kolektory melioracyjne przyłączeniowe PCV- fi-250 mm ,studnie melioracyjne-betonowe fi-100 cm, gł.. 1,5m.

15.  Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

16. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- III  kw.2009r.

17. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR

Brodnica, dnia 30.09.2009r.

Opracował :