Kosztorys ofertowy

Modernizacja promenady wokół jeziora Górznieńskiego - I etap

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Przebudowa istniejącej nawierzchni - roboty towarzyszące (od skrzyżowania z ul.Freta - do zjazdu na dz. nr 180/4 - bm nr 13) |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - skucie wystających ścianek bocznych schodów i zbędnych schodów | 4,80 | m3 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 8,00 | m |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0801-07-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | 1,60 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0814-01-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | 239,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0815-01-050 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 175,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 16,40 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 1004-02-050 | Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu i kostki | 162,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 187,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV | 95,50 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0106-03-050 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | 282,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Nawierzchnia jezdni wjazdowej na Bożogrobowców |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 44,50 | m |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - z betonu B-10 pod obramowanie jezdni. | 1,78 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 18,00 | m |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 26,50 | m |  |  |
| 15 | KSNR 6 0113-01-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 95,50 | m2 |  |  |
| 16 | KSNR 6 0502-03-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 95,50 | m2 |  |  |
| 17 | KSNR 6 0502-01-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 19,80 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Obramowanie chodników oraz schodów wraz z nawierzchnią (od skrzyżowania z ul.Freta - do zjazdu na dz. nr 180/4-bm nr 14) |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0401-01-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II | 256,00 | m |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 294,60 | m |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - z betonu B-10 pod obramowanie chodnika i schodów | 18,00 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (transport betonu taczkami lub japonkami) - poszerzenie istniejącego biegu schodów. | 8,84 | m3 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 294,60 | m |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0407-02-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 508,00 | m |  |  |
| 24 | KSNR 6 0502-02-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 221,00 | m2 |  |  |
| 25 | KSNR 6 0502-01-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 178,50 | m2 |  |  |
| 26 | KSNR 6 0502-03-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 12,00 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 2-02 1207-04-040 | Balustrady schodowe z prętów stalowych,osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu,o masie do 16 kg. | 237,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0815-01-050 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 242,90 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 2-31 0815-02-050 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | 154,50 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0814-01-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | 276,50 | m |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 14,00 | m |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 26,91 | m3 |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV | 14,37 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 2-31 0104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 14,37 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-10 | 14,37 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 365,75 | m2 |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0106-03-050 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | 365,75 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 35,40 | m |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0401-01-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II | 553,00 | m |  |  |
| 40 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - z betonu B-10 | 1,94 | m3 |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 22,40 | m |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0407-02-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 553,00 | m |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 35,50 | m |  |  |
| 44 | KSNR 6 0502-02-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 365,75 | m2 |  |  |
| 45 | KSNR 6 0502-03-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 14,37 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1207-04-040 | Balustrady schodowe z prętów stalowych,osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu,o masie do 16 kg. | 39,00 | m |  |  |
| 47 | KNR 2-01 0505-01-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | 276,50 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 2-21 0401-02-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III | 276,50 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,61 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |