Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Leśnej (dł.276,5)

| 4. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul.Leśnej |
| --- |
| 1 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 242,90 m2 |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5)*1,4 |  |  |  | 242,90 |
| 2 | KNR 2-31 0815-02-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | 154,50 m2 |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | 103*1,5 |  |  |  | 154,50 |
| 3 | KNR 2-31 0814-01-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | 276,50 m |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | 48+125,5+103 |  |  |  | 276,50 |
| 4 | KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 14,00 m |
| 1. | stopnie schodów terenowych (zejście z chodnika na boisko sportowe) |  |  |  |  |
| 2. | 14 |  |  |  | 14,00 |
| 5 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 26,91 m3 |
| 1. | wywóz płytek, obrzeży, krawężnika pochodzącego z rozbiórki |  |  |  |  |
| 2. | (242,9*0,05)+(154,5*0,07)+(276,5*0,06*0,2)+(14*0,15*0,3) |  |  | 26,908 |  |
| 3. | zaokr. |  |  |  |  |
| 4. | 26,91 |  |  |  | 26,91 |
| 6 | KNR 2-31 0102-01-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV | 14,37 m2 |
| 1. | zjazd na posesję nr 5 |  |  |  |  |
| 2. | (3,5*3,0)+(2*0,215*3,0*3,0) |  |  |  | 14,37 |
| 7 | KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 14,37 m2 |
| 1. | zjazd na posesję nr 5 |  |  |  |  |
| 2. | (3,5*3,0)+(2*0,215*3,0*3,0) |  |  |  | 14,37 |
| 8 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-10 | 14,37 m2 |
| 1. | zjazd na posesję nr 5 |  |  |  |  |
| 2. | (3,5*3,0)+(2*0,215*3,0*3,0) |  |  |  | 14,37 |
| 9 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 365,75 m2 |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)*1,3 |  |  |  | 359,45 |
| 3. | schody terenowe - zejście ze zchodów na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 4. | 14*0,3*1,5 |  |  |  | 6,30 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 365,75 |
| 10 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | 365,75 m2 |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)*1,3 |  |  |  | 359,45 |
| 3. | schody terenowe - zejście ze zchodów na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 4. | 14*0,3*1,5 |  |  |  | 6,30 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 365,75 |
| 11 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 35,40 m |
| 1. | obramowanie zjazdu |  |  |  |  |
| 2. | 3,5+9,5+4,7+4,7 |  |  |  | 22,40 |
| 3. | obramowanie schodów terenowych - zejście z chodnika na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 4. | 2*6,5 |  |  |  | 13,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 35,40 |
| 12 | KNR 2-31 0401-01-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II | 553,00 m |
| 1. | obramowanie chodnika |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)*2 |  |  |  | 553,00 |
| 13 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - z betonu B-10 | 1,94 m3 |
| 1. | obramowanie zjazdu |  |  |  |  |
| 2. | (3,5+9,5+4,7+4,7)*0,0575 |  |  | 1,288 |  |
| 3. | obramowanie schodów terenowych - zejście z chodnika na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 4. | (2*6,5)*0,05 |  |  | 0,65 |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |
| 6. | Suma |  |  | 1,938 |  |
| 7. | zaokr. |  |  |  |  |
| 8. | 1,94 |  |  |  | 1,94 |
| 14 | KNR 2-31 0403-05-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 22,40 m |
| 1. | obramowanie zjazdu |  |  |  |  |
| 2. | 3,5+9,5+4,7+4,7 |  |  |  | 22,40 |
| 15 | KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 553,00 m |
| 1. | obramowanie chodnika |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)*2 |  |  |  | 553,00 |
| 16 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 35,50 m |
| 1. | obramowanie i stopnie schodów terenowych - zejście z chodnika na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 2. | (2*6,5)+(15*1,5) |  |  |  | 35,50 |
| 17 | KSNR 6 0502-02-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 365,75 m2 |
| 1. | chodnik wzdłuż ul.Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)*1,3 |  |  |  | 359,45 |
| 3. | schody terenowe - zejście ze schodów na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 4. | 14*0,3*1,5 |  |  |  | 6,30 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 365,75 |
| 18 | KSNR 6 0502-03-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 14,37 m2 |
| 1. | zjazd na posesję nr 5 |  |  |  |  |
| 2. | (3,5*3,0)+(2*0,215*3,0*3,0) |  |  |  | 14,37 |
| 19 | KNR 2-02 1207-04-040 Balustrady schodowe z prętów stalowych,osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu,o masie do 16 kg. | 39,00 m |
| 1. | schody terenowe - zejście z chodnika na boisko sportowe |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 3. | balustrada wzdłuż chodnika, np typ A ze szczeblinkami |  |  |  |  |
| 4. | 33 |  |  |  | 33,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 39,00 |
| 20 | KNR 2-01 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | 276,50 m2 |
| 1. | (48+125,5+103)*(0,5+0,5) |  |  |  | 276,50 |
| 21 | KNR 2-21 0401-02-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III | 276,50 m2 |
| 1. | (48+125,5+103)*(0,5+0,5) |  |  |  | 276,50 |
| 22 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,61 km |
| 1. | chodnik wzdłuż ulicy Leśnej |  |  |  |  |
| 2. | (48+125,5+103)/1000 |  |  |  | 0,28 |
| 3. | chodnik + schody od skrzyżowania z ul.Freta do zjazdu na dz. nr 180/4-bm nr 13 |  |  |  |  |
| 4. | 335/1000 |  |  |  | 0,34 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 0,61 |

Sporządził:

mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz

15.02.2010r.